Технические условия направляются почтовым отправлением:

662225, п. Красная Сопка, ул. Зеленая, д.2а

Российская Федерация

Муниципальное унитарное

Предприятие «Красносопкинское ЖКХ»

Администрации Красносопкинского

Сельсовета.

662225, Красноярский край,

Назаровский район,

П.Красная Сопка, ул.Зеленая 2а,

Тел. 8 (255) 95-1-75

ИНН 2456009998

Р/С 40702810036020002146

_____________№____________

Технические условия

на подключение водоснабжения.

Все работы производятся в присутствии МУП «Красносопкинское ЖКХ»

- Точка подключения от водопроводного колодца

- Диаметр существующей линии водопровода в месте подключения d 90 ПЭ.

- Прокладку водопровода от точки подключения выполнить полиэтиленовой трубой d 32мм., протяженностью 25м.

- Перед укладкой трубы выполнить подсыпку траншеи.

- Земельные работы согласовать с Администрацией Красносопкинского сельсовета и получить разрешение.

- Врезку в существующий водопровод производить за счет заказчика, с составлением Акта о выполнении технических условий, подписанным заказчиком и представителем МУП «Красносопкинское ЖКХ».

- Благоустройство траншеи от места подключения до здания потребителя осуществляется за счет потребителя.

- После прокладки водопровода заключить в МУП «Красносопкинское ЖКХ» договор на водопотребление, установить водосчетчик ., после выполнения данного пункта потребитель может пользоваться холодной водой.

- Обслуживание водопровода от места врезки до здания потребителя остается за Ресурсоснабжающей организацией.

Начальник участка

Приложение №1

Подключение водопровода к жилому   дому

– точка подключения (колонка)

полиэтиленовая труба

РАЗДЕЛА ГРАНИЦ  ЗОН  ОБСЛУЖИВАНИЯ

Директор МУП «Красносопкинское ЖКХ»

Абонент –

акт на предмет  утверждения  границ  ответственности обслуживания водопроводных сетей.

При этом  установили, согласно  прилагаемой схеме:

| № | Наименование сетей | Кому принадлежат или кем обслуживаются |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод от колонки до потребителя, | МУП «Красносопкинское ЖКХ» |

Абонент:                                                            Директор

Начальник участка

# Text boxes

Жилой дом

К- 1